DECKENABSCHOTTUNG FÜR BRENNBARE UND NICHTBRENNBARE ROHRE R90 MIT NULLABSTAND NACH DIN 4102, TEIL 11

Allgemeines:

• Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.

• Die Rohrmanschetten müssen mit Nullabstand verlegbar sein.

• Das System muss auch für isolierte Rohre mit Synthese-Kautschuk oder Mineralwolle zugelassen sein.

• Das Schott muss auch ohne Schachtverkleidung möglich sein.

Leistung:

Herstellen von Deckenabschottungen für Rohre in Decken mittels Brandschutzmanschetten gemäß der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems ist vorzulegen.

Verwendetes System: 			System F8 – Rohrmanschetten Nullabstand oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: 			Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Zulassungs-Nr.: 					Z - 19.17 – 2186

Feuerwiderstandsklasse: 				R 90

Deckendurchführungen

Schottabmessung     		Stück 		Lohn 		Material 	Gesamtpreis

L x B

____________               	____		____		______		__________

Rohrmanschetten

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________