ROHRABSCHOTTUNG DB FÜR NICHT BRENNBARE               ROHRE R 90 NACH DIN 4102, TEIL 11

Allgemeines:

- Das angebotene System muss ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis haben.

- Schallschutzanforderungen nach VDI-Richtlinie 4100 müssen erfüllt werden.

- Nullabstand der Isolation muss nachgewiesen sein.

Leistung:

Herstellen einer Deckenabschottungen für nicht brennbare Gussrohre bis DN 125, mittels eines intumeszierenden Streifens dB, gemäß der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102 Teil 11. Der intumeszierende Streifen dB wird auf der kompletten Deckenstärke

1-lagig um das nicht brennbare Rohr gewickelt. Anbringen der Klimarock oberhalb der Decke gemäß des allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-3375/440/09-MPA BS. Schallprüfbericht P-BA 18/2009.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Systems ist vorzulegen.

Verwendetes System: 			System G2 – Rohrabschottung dB oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: 			Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet: www.wuerth.de/brandschutz

Prüfberichts-Nr.: 					P-3375/440/09-MPA BS

Feuerwiderstandsklasse: 				R90

Deckendurchführungen:

Rohrdurchmesser              		Stück 		Lohn 		Material 	Gesamtpreis

DN 40

DN 50

DN 70

DN 80

DN 100

DN 125