Verschließen von Fugen um Feuerschutzklappen F 90

nach DIN 4102

Allgemeines:

– Die Fugen um die Feuerschutzklappe müssen der bauaufsichtlichen Zulassung des

Feuerschutzklappenherstellers entsprechen.

– Brennbare oder andere Fugenfüllungen, die nicht der bauaufsichtlichen Zulassung der

Feuerschutzklappe entsprechen, müssen restlos entfernt werden.

Leistung:

Verschließen von Fugen um Feuerschutzklappen in Massivwänden und Decken mittels Brandschutzzement MG III, gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102.

Der Einbau des Brandschutzzements muss von Hand oder mittels automatisch mischender Pumpe und Hochdruckschläuchen auch in schwer zugänglichen Öffnungen möglich sein.

Verwendetes System: 			System  I  – Fugensystem K oder gleichwertig.

Hersteller: 				Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Prüfzeugnis Nr.: 					Nr. 011 479 - Th -

Feuerwiderstandsklasse: 				F 90

vorhandene Wand-/Deckenstärke: 			 /

Fugenbreite 	lfm 		Lohn 		Material 		Gesamtpreis

5 – 10 cm

10 – 15 cm

über 15 cm