BrandschutzGewebe KB SR

Allgemeines:

Kabelbandage für horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabeltypen aller Art. Ob als Einzelkabel, Kabelbündel oder auf nicht brennbaren Kabeltrassen verlegte Kabelinstallationen. Mit der Kabelbandage umhüllte Kabelanlagen müssen als elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten im Sinn der MLAR Absatz 2.2 eingestuft werden. Die Kabelbandage muss bis Gebäudeklasse 3 ohne Zustimmung der unteren Bauaufsichtsbehörde einsetzbar sein. Der Einsatz in Feuchträumen muss möglich sein.

Leistung:

Montieren einer Brandschutz Kabelbandage für horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabel, Kabelbündel und Kabelanlagen. Die Größe der Kabel, Kabelbündel bzw. deren Gesamtquerschnitt sowie die Größe der Kabeltragekonstruktion sind dabei nicht beschränkt. Die Brandschutzumhüllung muss im Falle der Selbstentzündung von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen (Kabelanlagen) durch Überhitzung oder Kurzschluss die Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung versehenen Kabel und Kabelanlagen verhindern.

Die Kabelbandage ist bei vierseitiger Anordnung mit Universalspannbändern und Spannschlössern, Stahlklammern oder -draht dauerhaft zu befestigen. Bei drei- und zweiseitiger Anordnung sind Stahlprofil-schienen zur Befestigung der Bandage auf den Massivbauteilen zu verwenden.

Verwendetes System:			System E5 – Brandschutzgewebe KB SR oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber:			Adolf Würth GmbH & Co KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet: www.wuerth.de/brandschutz

Zulassungs-Nr. Brandschutzbandage KB SR:	  Z – 56.217-3549 Anwendung nach Abschnitt 1.2.1 a

Z – 56.217-3549 Anwendung nach Abschnitt 1.2.1 b

Leistungsbeschreibung:

Einbauart:					Preis pro lfm                             Gesamtpreis

Material + Montage                Material + Montage

Umhüllung der Kabeltrasse mit

Kabelbelegung mit Brandschutzbandage KB,

inkl. 5 cm Überlappung, Befestigung und aller

Kabelein- bzw. -ausgänge,

Komplette Bandagierung:                     		____________________          _____________________

Umhüllung der einzelner Kabel oder

Kabelbündel auch auf der Kabeltrasse mit

Brandschutzbandage KB, inkl. 5 cm Überlappung,

Befestigung und aller Kabelein- bzw. -ausgänge,

Direkte Bandagierung:                             	 ____________________        _____________________

Drei- und zweiseitige Abdeckung von Kabeln

und Kabelbündeln mit Brandschutzbandage KB,

inkl. 5 cm Überlappung, Befestigung (mit

Stahlprofilschienen) und aller Kabelein- bzw.

-ausgänge auf Massivwand oder Massivdecke: 	__________________          _____________________