Deckenabschottung für den Übergang von SML- (Guss) auf Kunststoffrohre

nach DIN 4102, Teil 11

Allgemeines:

- Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich

zugelassen sein.

- Eine nachträgliche Montage an bereits verlegten Rohrleitungen muss leicht möglich sein.

- Es ist keine Schachtverkleidung notwendig.

- Abzweige mit 45° oder  88° müssen möglich sein.

- Schallschutz mit beachtet werden.

- Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und    Endless

Leistung:

Herstellen von Abschottungen für nichtbrennbare Gussrohre in Decken, mit einem direkten Übergang auf Kunststoffrohre. Mittels Brandschutzmaßnahmen gemäß der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems ist vorzulegen.

Verwendetes System: 	System G3 – Rohrabschottung SML / Kunststoff oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: 			Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 07940 15 2552

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Zulassungs-Nr.: 					Z - 19.53-2402

Feuerwiderstandsklasse: 				R 90

Deckendurchführungen

Rohraußendurchmesser 	    		Stück 		Lohn 		Material 	Gesamtpreis

Steigstrang / Abzweig Kunststoffrohr

DN 50 - 125  / Ø   50 mm

DN 70 - 125  / Ø   75 mm

DN 125  / Ø   110 mm